Gerätekarte

| Geräteart | Rollcontainer | Typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hersteller |  | Baujahr |  |
| Lieferfirma |  |  |  |

| Tätigkeiten, Prüfungsart | Durchzuführende Arbeiten/Prüfungen | Prüfungsergebnisse : | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |
|  | S+F | Schraub und Nietverbindungen vorhanden und fest ? |  |  |
|  |  | Schrauben und Muttern gegen selbsttätiges Lösen gesichert ? |  |  |
|  |  | Rahmenteile haben keine Risse oder Beschädigungen ? |  |  |
|  |  | Haltesysteme, Befestigungen, Lagerungen und Verschlüsse vorhanden ? |  |  |
|  |  | Klappen, Deckel und Rollläden ohne Beschädigungen und Funktionsfähig ? |  |  |
|  |  | Hebe und Anschlageinrichtungen fest und ohne Mängel ? |  |  |
|  |  | Räder drehen und sind ohne Beschädigung ? |  |  |
|  |  | Feststellbremse funktioniert ? |  |  |
|  |  | Totmannbremse funktioniert ? |  |  |
|  |  | Kennzeichnung und Typenschild lesbar und vorhanden ( zul. Gesamtgewicht )? |  |  |
| Tätigkeiten, Prüfungsart |  | Durchzuführende Arbeiten/Prüfungen | Prüfungsergebnisse : | Unterschrift |
| Datum |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  |  | Rollcontainer mit Beladung auf Schrittgeschwindigkeit beschleunigen (ca. 5km/h ). Muss auf ebener Strecke in 0,5m zum Stillstand kommen. |  |  |