## Slide 1: 3 Physikalisch-technische Grundlagen

## Slide 2: Gliederung
Ausbreitung von Funkwellen
    Einflussfaktoren
    Reichweite
Digitalfunk
    Netzstruktur
    Betriebsarten
    Kommunikationsarten

## Slide 3: Grundlagen
Wie kommen Informationen von A nach B?

## Slide 4: Elektro-magnetische Wellen
Zur drahtlosen Übertagung von Daten sind elektro-magnetische Wellen notwendig:

## Slide 5: Geographische Umstände
Die Abstrahlung der EM-Wellen wird durch diverse Einflüsse vermindert, ausgelöscht oder auch verbessert:
Beugung an Kanten und Ecken (Gebäude)
Störungen in EM-Feldern (in der Nähe elektrischer Anlagen)
Reflexion an Flächen
Absorption

## Slide 6: Reichweite
Welche Reichweiten kann ich damit erreichen?

## Slide 7: Reichweite
Beeinflussende Faktoren:
Sende- und Empfangsleistung
Antennenhöhe und –bauart
Geographische Umstände
Standort und Trageweise des Gerätes
Wetter (!)

## Slide 8: Sende- und Empfangsleistung
Prinzipiell gilt:
Mehr Sendeleistung = Mehr Reichweite
Feldstärke wird mit dem Quadrat des Abstands schwächer (wie Wärmestrahlung)
Empfangsfeldstärke
Entfernung
1
2
3
4
5
1
1/4
1/9
1/16
1/25
Ausgangsleistung
Sender
Eingangsleistung
Empfänger
Bildquelle : Schulungsunterlage Digitalfunk LFKS RLP

## Slide 9: Antennenhöhe
A
A
A
Bildquelle: Lehrstoffmappe Sprechfunk NRW
Je höher die Antenne, desto größer die Reichweite
Maximale Höhe ist limitiert auf 15m, da ansonsten eine Einbuchung in zu viele Basisstationen erfolgen könnte
Notes: Alexander Kessel, Autorisierte Stelle:
„Die berechnete Antennenhöhe zur Netzversorgung ist 1,5m über Grund. Dies bedeutet aber nicht, das die Kommunikation auf 0,1 m nicht gegeben ist. Es handelt sich um einen mathematischen Wert zur Berechnung des Feldes.
Für die Feststationen haben wir eine max. Antennenhöhe von 15m über Grund festgelegt.“

## Slide 10: Antennenposition
Antennen strahlen ihre volle Leistung nur in senkrechter Position ab.
Die Position kann daher nicht aus aerodynamischen oder optischen Gründen verändert werden.

## Slide 11: 3.1 digitalfunk

## Slide 12: Physikalische und technische grundlagen
Wie werden Daten im
Digitalfunk übertragen?

## Slide 13: ÜbeRtragung
Im wesentlichen bedeutet „Digital“, eine Übertragung von 1 und 0
Das Signal wird digitalisiert, das heißt entweder Spannung oder keine Spannung (1 oder 0)
Signalrauschen wird wieder entfernt, da kein Wert sondern Spannung oder keine Spannung ermittelt wird.
Es kann zu einem gewissen Maß korrigiert werden.
Bildquelle : Schulungsunterlage Digitalfunk LFKS RLP
Notes: Konsequenz:
Gleichbleibend gute Sprachqualität, bis zum plötzlichen Ausfall
Durch Abgleichtabellen und TETRA-Codec ist eine begrenzte Fehlerkorrektur möglich
IDEALISIERTES BILD!

## Slide 14: Netzstruktur
Wie funktioniert der Aufbau der Funkverbindung?

## Slide 15: Endgeräte (Ebene I)
Verschiedene Endgerättypen
HRT: Handheld Radio Terminal (Handfunkgerät)
MRT: Mobile Radio Terminal (Fahrzeugfunkgerät)
FRT: Fixed Radio Terminal (ortsfeste Funkanlagen)

## Slide 16: Netzaufbau in 5 Ebenen
Ebene I Endgeräte
Ebene II Basisstationen
Notes: Basisstationen untereinander in Ringstruktur vernetzt

## Slide 17: Basisstationen (Ebene II)
Die Basisstation leitet die Funkkommunikation in die Netzinfrastruktur über und versorgt genau eine Funkzelle

## Slide 18: Netzaufbau in 5 Ebenen
DXT
DXT
Ebene I Endgeräte
Ebene II Basisstationen
Ebene III Vermittlung
ILtS
Notes: DXT auch vernetzt

## Slide 19: Vermittlung (EBENE III)
DXT = Vermittlungsstellen
Hier sind die wesentlichen Funktionen des Netzes hinterlegt
Administrative Stellen (ILTS) sind mit den DXT verbunden
Stellen Verbindung zu Transitvermittlungsstellen (DXTT) her

## Slide 20: Netzaufbau in 5 Ebenen
DXT
DXT
DXTT
ILTS
Ebene I Endgeräte
Ebene II Basisstationen
Ebene III Vermittlung
Ebene IV Transitvermittl.
NMC
Ebene V Netzsteuerung

## Slide 21: Transitvermittlung (EBENE IV)
Transitvermittlungsstellen (DXTT) sind übergeordnete Vermittlungsstellen, die bundesweite Verbindungen über möglichst wenige Zwischenschritte ermöglichen

## Slide 22: Netzaufbau in 5 Ebenen
DXT
DXT
DXTT
ILTS
Zugangsnetz
Kernnetz
Ebene I Endgeräte
Ebene II Basisstationen
Ebene III Vermittlung
Ebene IV Transitvermittl.

## Slide 23: Nutzen
Merke: Alle Basis-stationen des Digital-funknetzes sind über die
Zentrale Netzsteuerung miteinander verbunden.
So ist auch im Bedarfs-fall ein bundesweiter Empfang möglich!
Bildquelle : Schulungsunterlage Digitalfunk LFKS RLP
Quelle: Betriebshandbuch Digitalfunk BOS RLP

## Slide 24: Rückfallbetrieb
Was passiert, wenn eine Basisstation die Verbindung zu anderen verliert?

## Slide 25: Fallback Mode Operation

## Slide 26: Maßnahmen
Repeater oder Gateway

## Slide 27: Betriebsarten
Welche Betriebsarten stehen zur Verfügung?
TMO
DMO

## Slide 28: Netzbetrieb
„Trunked Mode Operation“ (TMO)
HRT wird über Basisstation verbunden
große Reichweiten, in einigen Gruppen sogar bundesweit

## Slide 29: Direktbetrieb
 „Direct Mode Operation“ (DMO)
HRT übermittelt direkt an andere HRTs in Reichweite (keine Basisstation zwischengeschaltet)
Reichweite von Sendeleistung des HRTs abhängig
keine Infrastruktur notwendig
Da weniger DMO-Frequenzen zur Verfügung stehen, ist eine Störung durch Überreichweiten anderer HRTs auf gleicher Frequenz möglich.

## Slide 30: Betriebsarten
Wann sollte man welche Betriebsart nutzen?
DMO
Außeneinsatz
Außeneinsatz ohne Netzanbindung
TMO
Innenangriff
Notes: Prinzipiell bleibt der TMO der Standardmodus
Obige Anordnung kann nicht pauschalisiert werden

## Slide 31: Repeater
Was mache ich wenn die Reich-weite meines HRT nicht
ausreicht?
Quelle: FwDV / DV 810

## Slide 32: Repeater
Gleiches Prinzip wie in der Netzwerktechnik
Das vorhandene Signal wird abgegriffen und erneut ausgesendet  Reichweitenverschiebung
Quelle: FwDV / DV 810

## Slide 33: Repeater
Repeater hat einen erhöhten Strombedarf
Repeater sollte zur Sicherstellung der Funkverbindung nicht mehr bewegt werden
In einer DMO Gruppe, in der ein Repeater geschaltet ist, ist das Senden und Empfangen in dieser Gruppe nur von Geräten möglich, die den Repeater auch empfangen
Repeater werden nur auf Anweisung des Einheitsführers geschaltet!

## Slide 34: Gateway
Gibt es eine
Möglichkeit in nicht durch Basisstationen abgedeckten Bereichen im TMO zu funken?
Digitalfunk
0


## Slide 35: gateway
Bestimmte lizenzierte Funkgeräte (meist MRTs) können, falls keine ausreichende Netzab-deckung im TMO verfügbar ist, als Gateway eingesetzt werden.
Hierdurch wird der DMO-Verkehr einer Gruppe in die entsprechend geschaltete TMO-Gruppe überführt und umgekehrt
Es kann nur ein Sprachruf pro Gruppe übergeleitet werden

## Slide 36: gateway
Digitalfunk
0

DMO
TMO

## Slide 37: gateway
Beachte: Das Gateway-MRT ist nicht mehr für den Funkverkehr nutzbar
Mehrere Gateways in räumlicher Nähe stören sich gegenseitig
Schlimmstenfalls Kommunikationsausfall
Gateway während der Fahrt ist untersagt
Empfehlung der Autorisierten Stelle: Maximal ein Gateway pro Gruppe und Einsatzort

## Slide 38: Personalisierung
Woher weiß die Leitstelle denn immer, wer da spricht?
TEI
OPTA
ITSI

## Slide 39: TEI
Jedes Gerät erhält die sog. „TETRA Equipment Identity“ (TEI)
Fest einprogrammierte Geräteidentifikationsnummer
Dient der eindeutigen Identifikation des Gerätes
Weltweit einmalige, nicht zu verändernde Nummer, die bei der Produktion einprogrammiert wird
Notes: IMEI: International Mobile Equipment Identity

## Slide 40: OPTA/ ADressierung
OPTA = Operativ taktische Adresse
Kein Teil des TETRA-Standards, sondern extra für die BOS entwickelt
Durch die OPTA und die ITSI (Individual Tetra Subscriber Indentification) wird jedes Funkgerät genau identifizierbar
Grundlage: OPTA-Richtlinie

## Slide 41: OPTA/ ADressierung
Die Alias-OPTA definiert das Funkgerät in seiner Funktion
Bildquelle : OPTA Richtlinie

## Slide 42: OPTA/ ADressierung
Block 1 (Zeichen 1 und 2)
Zugehörigkeit zur Länderstruktur
R P
Bildquelle : OPTA Richtlinie

## Slide 43: OPTA/ ADressierung
Block 2 (Zeichen 3-5)
Behörden- und Organisationszugehörigkeit
R P
F W
Feuerwehr | FW
Katastrophenschutz | KAT
Rettungsdienst | RD
Polizei | POL
Bildquelle : OPTA Richtlinie

## Slide 44: OPTA/ ADressierung
Block 3 (Zeichen 6-8)
Zuordnung zu Landkreis/ kreisfreier Stadt
Amtliches Kraftfahrzeugkennzeichen
R P
F W
K O
Bildquelle : OPTA Richtlinie
Notes: Bei Stadt+ Landkreis mit gleicher Kennung: Landkreis mit # gekennzeichnet
M = Stadt München; M# = Landkreis München

## Slide 45: OPTA/ ADressierung
Block 4.1. (Zeichen 9-13)
Weitere Untergliederung unterhalb Landkreisebene z.B. VG-Zuordnung
Ziffern oder Buchstaben möglich
Beispiel: Wache 1
R P
F W
K O
1
Bildquelle : OPTA Richtlinie
Notes: Bisherige 1.Kennzahl im Analog Funkrufnamen
Auf Frage ob die Funkrufnamen novelliert werden: Alexander Kessel, Autorisierte Stelle:
„In RP werden die Funkrufnamen wie bisher gesprochen. Im Rahmen der späteren Erneuerung des Funkrufnamenkatalog werden wir in Rheinland-Pfalz dieses Thema neu diskutieren. Abgesehen von einigen Gemeinden in NRW hat sich dies bisher bundesweit nicht durchgesetzt. „

## Slide 46: OPTA/ ADressierung
Block 4.2. (Zeichen 14-21)
Taktischer Einsatzwert
R P
F W
K O
1
E L W
Bildquelle : OPTA Richtlinie
Notes: Bisherige 2. Teilziffer im Analog Funkrufnamen

## Slide 47: OPTA/ ADressierung
Block 4.3. (Zeichen 22 und 23)
Unterscheidung mehrerer Teilnehmer mit gleicher Funktionsbezeichnung
Handfunkgeräte, die keinem Fahrzeug oder keiner Funktion zugeordnet sind, werden an dieser Stelle durchnummeriert
F W
K O
1
E L W
Bildquelle : OPTA Richtlinie
R P
1
Notes: Bisherige 3. Kennzahl im Analog Funkrufnamen

## Slide 48: OPTA/ ADressierung
Block 5 (Zeichen 24)
Unterscheidung mehrerer Teilnehmer der gleichen taktischen Einheit
Hier: 1.HFG des 1. ELW 1 der FW Koblenz
R P
F W
K O
1
E L W
1
Bildquelle : OPTA Richtlinie
1

## Slide 49: Fragen?

## Slide 50: Ende des Kapitels „Physikalische und technische Grundlagen“