## Slide 1: 4.5. Bedienung der Funkgeräte

## Slide 2: Gliederung
Handsprechfunkgeräte
Fahrzeugfunkgeräte
Handbedienconsolen
Notruf
Gruppenwechsel
Repeater
Gateway

## Slide 3: Bedienung der Funkgeräte
Wie gehe ich mit den Geräten um?

## Slide 4: DAS HANDFUNKSPRECHGERÄT (HRT – Handheld Radio Terminal)

## Slide 5: HRT „STP 8000 und 9000“

## Slide 6: HRT SC 2020

## Slide 7: Kurzanleitung
Einschalten | STP 8000 und 9000: Ein- / Aus-, Mode-Taste kurz drücken SC 2020: Ein- / Aus-, Home, rote Hörertaste lange drücken | 
Ausschalten | Ein- / Aus-,-Taste drücken und halten Anzeige „Ausschalten“ im Display mit Kontext-Taste links (oder grüne Abheben-Taste) bestätigen | 
Lautstärke | Drehknopf / Navi™-Knob drehen ( = laut  = leise) | 
Tastensperre Ein / aus | * Taste drücken (HRT-Light: „I“ lang drücken) Kontext-Taste links „Ok“ drücken | 
Umschaltung DMO <-> TMO TMO <-> DMO | STP 8000 und 9000: Drücken und halten der Side Key-Taste SC 2020: Drücken und halten der seitlichen Taste B DMO = Direktbetrieb TMO = Netzbetrieb | 
Mitteilungen (SDS, blaue LED)) | STP 8000 und 9000: HRT „Entsperren“, 2 x Soft-Key Taste drücken (Mitteilungen auswählen) SC 2020: 2x seitliche Taste C drücken | 

## Slide 8: Kurzanleitung
Gruppenwechsel | STP 8000 und 9000: Mode-Taste kurz drücken SC 2020: Kontexttaste Mitte kurz drücken (bei gleichem Ordner fortfahren. ab Pkt. 4b.)) Via  oder  Verzeichnis 1. Ebene wählen [FW, Favoriten, …, RettD, …, DMO-RP,…] Via  oder  Verzeichnis 2. Ebene wählen [RLP, LK AK, LK AW, …,StV WO, StV ZW] durch Drehen des Navi™ - Knopf Gruppe wählen durch Drücken der PPT-Taste (bzw. 2-3 Sek. Warten) Gruppe bestätigen | 
Menü | Drücken der  = Menü per Pfeiltasten Navigation durch Menü Auswahl bestätigen mittels Kontexttasten | 
Menü verlassen | Rote Auflegen-Taste drücken und halten | 

## Slide 9: DAS FAHRZEUGFUNKGERÄT (MRT – Mobile Radio Terminal)

## Slide 10: SRG 3900 mit SCC 3

## Slide 11: Handbedienconsolen (HBC)

## Slide 12: HBC 3/2

## Slide 13: Kurzanleitung
Umschaltung | DMO / TMO / Gateway / Repeater
Menü | Drücken der  = Menü Mit   Einstellungen auswählen Mit der Kontexttaste links Auswahl bestätigen Im Untermenü mit   Betriebsart auswählen Im Ordner Betriebsart mit   DMO / TMO / Gateway oder Repeater auswählen. Mit der Kontexttaste links Auswahl bestätigen
Menü verlassen | Rote Auflegen –Taste drücken und halten.
Die Bedienung von Ziffernblock und Navigationstasten ist analog der Bedienung des HRT.

## Slide 14: NOTRUF

## Slide 15: NOTRUF
Durch das Drücken der Notruf-Taste, wird der Notruf geschaltet. Laufende Gespräche werden unterbrochen und der Notrufende hat 20 Sekunden Zeit seinen Notruf abzusetzen. Hierbei muss die Notruftaste nicht gedrückt werden.

## Slide 16: Gruppenwechsel (über Kurzwahl)

## Slide 17: Gruppenwechsel
Gruppen können auch über Kurzwahlnummern geschaltet werden. Jeder TMO-Gruppe ist eine eindeutige vierstellige und jeder DMO-Gruppe eine eindeutige dreistellige Kurzwahlnummer zugeordnet. Die Kurzwahl wird unterhalb des Gruppennamens im Display angezeigt. Bei bekannter Kurzwahl läuft der Gruppenwechsel wie folgt ab.
-Drücken der Mode-Taste
-Eingabe der Kurzwahl über das Nummernfeld
-Sprechtaste betätigen oder kurz warten
Bei erfolgreichem Gruppenwechsel erscheint ein grüner Haken zur Bestätigung.

## Slide 18: repeaterfunktion

## Slide 19: Repeater

## Slide 20: Gateway

## Slide 21: Gateway

## Slide 22: Gateway

## Slide 23: Fragen?

## Slide 24: Ende des Kapitels „Bedienung der Funkgeräte“