## Slide 1: 5 Kartenkunde

## Slide 2: Gliederung
Grundlagen
Rettungskarte RLP

## Slide 3: 5.1 Grundlagen

## Slide 4: Kartenkunde
Wie beschreibt
man eine
Karte?

## Slide 5: Definition
„Eine Karte ist das verkleinerte, verebnete, durch Kartenzeichen und Signaturen erläuterte, digitale oder analoge Abbild eines Teils der Erdoberfläche.“
Schütze, B: Lehrbuch Vermessung – Grundwissen,
Engler Verlag, 2007

## Slide 6: Kartenkunde
Wozu brauch ich
das im Zeitalter der
Navis noch?

## Slide 7: Kartenkunde
Auch die moderne Technik ist nicht unfehlbar und kann ausfallen. Daher ist eine genaue Kenntnis der Handhabung analoger Karten unerlässlich!
Karten werden verwendet für:
Such- und Rettungseinsätze
Vorbereitung/ Planung von Einsätzen
Wasserentnahmestellen
Orientierung in Gebäuden/ im Gelände
Lagedarstellung

## Slide 8: Kartenkunde
Zur Positionsbestimmung ist es erforderlich, dass jeder Punkt auf der Erde genau zugeordnet werden kann.
Merke:
GPS ist nur ein Satelliten-Signal!

## Slide 9: die erde
Dazu ist die Erde unterteilt in:
360 Längengrade
180 Breitengrade

## Slide 10: maßstäbe
Maßstab | Auf der Karte | Entspricht in Zentimetern | Entspricht in Metern
1 : 25.000 | 1 cm | 25.000 cm | 250 m
1 : 50.000 | 1 cm | 50.000 cm | 500 m
1 : 250.000 | 1 cm | 250.000 cm | 2.500 m
Einige gebräuchliche Maßstäbe (Verhältnis der Originalgröße in der Natur, zur Größe der Abbildung auf der Karte) sind:
Je größer der Maßstab, desto ungenauer die Karte, da eine entsprechend größere Strecke aus der Natur auf 1 cm Karte abgebildet werden muss.

## Slide 11: Legende
Legende:
Die Erklärung, der in der Karte verwendeten Zeichen (meist am Rand)
Höhenlinien:
Punkte einer Höhe liegen auf der selben Linie
Abstand der Linien vom Maßstab abhängig
Referenzhöhen über Null immer angegeben
Bsp: 1.Linie 50m, 2.L 60m, 3.L 70m usw.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Courbe_niveau.svg

## Slide 12: UTM-Projektion
Wie funktioniert das jetzt mit diesen Koordinaten?

## Slide 13: Koordinaten
ACHTUNG:
Es gibt unterschiedliche Koordinatensysteme!
BOS verwendet die UTM-Projektion:
U – Universale
T – Transversale
M – Mercator
Projektion
Notes: HINWEIS:
GPS ist kein Koordinatensystem, sondern beschreibt ein Verfahren zur Positionsbestimmung mittels Satelliten.
 Die Darstellung erfolgt geräte- / herstellerspezifisch in unterschiedlichen Koordinatensystemen.
Ggf. Koordinatenumrechner (oder ähnliches) online benutzen

## Slide 14: UTM-projektion
60 Längengradzonen mit je 6°
Mitte jeder Zone: Bezugsmeridian
Durchnummerierung (von West nach Ost) von 1 - 60
Deutschland größtenteils in den Zonen 32 und 33
(6 -12°ö.L / 12°- 18°ö.L.)
= UTM-ZONE
Notes: Beispiel: Zone 1 (180°wL - 174°wL: Mittelmeridian= 177°wL)

## Slide 15: UTM-projektion
0°
6°
6°
12°
12°
24°
24°
30°
30°
36°
36°
180°
180°
…..
…..
östliche Länge
westliche Länge
Greenwich
31
32
33
34
60
30
35
29
28
27
26
1
Zone, Nr. 26
Äquator
Quelle: LFKS RLP, Schulungsunterlage Digitalfunk

## Slide 16: UTM-projektion
Breitengrade in je 8°-Abschnitte geteilt
Abweichungen in Skandinavien
Beschriftung mit Buchstaben
I und O ausgelassen (wegen 0 und 1), sowie ohne die Pole (Extrasystem)
= UTM-BAND
Kombination aus Zone + Band = ZONENFELD
Notes: Beginnend 80° südl. Breite bis 84° nördl. Breite
Südlichste Zone= C Nördlichste Zone=X

## Slide 17: UTM-projektion
Zonenfeld 32 U= GER
0°
6°
6°
12°
12°
24°
24°
30°
30°
36°
36°
180°
180°
…..
…..
östliche Länge
westliche Länge
Greenwich
31
32
33
34
60
30
35
29
28
27
26
1
Zone, Nr. 26
Äquator
8°
8°
16°
16°
24°
24°
32°
32°
40°
40°
48°
48°
56°
56°
64°
64°
72°
72°
84°
80°
0°
nördliche
Breite
südliche
Breite
X
W
V
U
T
S
R
Q
P
N
M
L
K
J
H
G
F
E
D
C
20 Bänder,
je 8° breit,
Band E
insgesamt
1200 Zonenfelder
BRD
Quelle: LFKS RLP, Schulungsunterlage Digitalfunk

## Slide 18: UTM-projektion
Aufteilung in 1 km Quadrate

## Slide 19: Planzeiger

## Slide 20: Planzeiger

## Slide 21: 5.2 Rettungskarten RLP

## Slide 22: Rettungskarte RLP
Maßstab 1:25.000
Ursprung: Erhöhtes Risiko für Waldarbeiter  UVV Erste Hilfe  Verpflichtung der Forstbetriebe
Anfahrtspunkte für Rettungsfahrzeuge mit Beschreibung
4-stellige Kartennummer
3-stellige Anfahrtspunkte
Quelle: Landesforsten RLP

## Slide 23: Befahrbarkeit
„blaue Wege“ (Wegeklasse 1):
        von LKW uneingeschränkt befahrbar
        führt wieder auf eine Straße oder bietet eine Wendemöglichkeit zurück zur Straße
„rote Wege“ (Wegeklasse 2):
        von LKW eingeschränkt befahrbar
        nicht durchgehend an das Straßennetz angeschlossen oder keine Wendemöglichkeit
Überland-Stromleitungen sind eingezeichnet
Karten werden jährlich durch den Landesforsten aktualisiert und bei jeder Aktualisierung im BKS-Portal.rlp.de eingestellt.

## Slide 24: Ausschnitt Karte 6713
Quelle: LFKS RLP, Schulungsunterlage Digitalfunk

## Slide 25: Ablauf Forst- und Einsatzkräfte
Unfall/
Ereignis
Erste Hilfe
leisten
Notruf an
ILS und
Forstamt
Anfahrt mit Signal
Zielpunkt:
Horn aus
Am Unfallort: Akustisch bemerkbar machen (Fanfare)
Mit Horn bestätigen und Fahrt (falls mögl.) fortsetzen
Notrufabsetzung:
7 stellige RP-Nummer + nächstgelegener Ort
Lotse verfügbar? (wenn nein: Anfahrt beschreiben) Technische Rettung benötigt?

## Slide 26: Fragen?

## Slide 27: Ende des Kapitels „Kartenkunde“