## Slide 1: Deckblatt
Lehrgang:
Truppführer
3. Brennen und Löschen
3.1 Löschmittel / Löschmitteleigenschaften /
Löschwirkungen

## Slide 2: Störende Einwirkung auf Verbrennung
Abkühlen
Störende Einwirkungen auf den Verbrennungsvorgang
Ersticken
Verbrennung
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Mengenverhältnis
Zündtemperatur
Abkühlen
Ersticken
oder
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Mengenverhält-
nis
Zünd-
temperatur
Verbrennung

## Slide 3: Hauptlöschwirkungen
Hauptlöschwirkungen
Kühlen wirkt auf die stoffspezifische Zündtemperatur
Das Löschmittel entzieht dem brennenden Stoff die erforderliche Wärme, welche
zum Aufrechterhalten des Verbrennungsvorganges nötigt ist.
Ersticken wirkt auf das richtige Mischungs- bzw. Mengenverhältnis
Störung des Mengenverhältnisses zwischen brennbarem Stoff und Sauerstoff durch
Verdünnen
Löschwirkung durch das Herabsetzen der Sauerstoffkonzentration
Abmagern
Löschwirkung durch die Verringerung des Zustroms an brennbaren Stoff zum
Sauerstoff
Trennen
Löschwirkung durch das Trennen von brennbarem Stoff und Sauerstoff.

## Slide 4: Übersicht der verschiedenen Löschmittel
Übersicht über die verschiedenen Löschmittel
Löschpulver
Kohlenstoffdioxid
Löschschaum
Wasser

## Slide 5: Löschmittel in Verbindung der Brandklassen
= gute Löschwirkung
= bedingt geeignet
= Anwendung bedenklich
Löschmittel in Verbindung mit den Brandklassen
Brandklassen
B
C
D
F
Schaum
Löschmittel
A
Wasser
Vollstrahl
Sprühstrahl
CO²
ABC-Pulver
BC-Pulver
D-Pulver
Löschpulver
Sonstige
Salz/Zement/Sand

## Slide 6: Wärmebindungsvermögen des Wassers
Wärmebindungsvermögen des Wassers
Bei Erwärmung von 1 kg Wasser um 10 C wird einer Wärmemenge von ~ 4,2 kJ benötigt
Zur Verdampfung ist eine Wärmemenge von 2257 kJ erforderlich!
1 kg Wasser
15°C
1 kg Wasser
16°C
Spezifische Wärmekapazität
kilo- Joule
kilogramm
*Kelvin
4,187
1 kg Wasser
100 °C
flüssig
1 kg Wasser
100 °C
Dampf
Spezifische Verdampfungswärme
kilo- Joule
kilogramm
2257

## Slide 7: Löschwasserabgabe Monitore Mehrzweckstrahlrohre
Monitore
Wenderohre
Werfer
Mehrzweck-
strahlrohre
Große Wassermengen, große Wurfweite,
große Auftreffwucht.
Oft geringe Ausnutzung des Wärmebindungsvermögens,
je nach Schadenslage große Menge von kontaminiertem
Löschwasser.
Große Wurfweite, große Auftreffwucht, gutes Eindringen
bei Glutbränden.
Oft geringe Ausnutzung des Wärmebindungsvermögens,
Wasserschaden.
Gute Löschwirkung mit Sprühstrahl, bessere Ausnutzung
des Löschwassers, höhere Verdampfungsrate.
Ungleiche Tropfengröße, oft schlechtes Sprühbild,
Sprühwinkel nicht veränderbar, keine Rauchgaskühlung
möglich.
Löschwasserabgabe:
Gerät, Abgabeart
Vorteile / Nachteile
Bei Vollstrahl:
Bei Sprühstrahl:

## Slide 8: Löschwasserabgabe Hohlstrahlrohre
Hohl-
strahlrohre
Große Wurfweite, große Auftreffwucht, gutes Eindringen
bei Glutbränden.
Oft geringe Ausnutzung des Wärmebindungsvermögens,
Wasserschaden, Vollstrahl meist schlechter als bei Mehr-
Zweckstrahlrohren.
Sehr gute Ausnutzung des Löschwassers durch stufenlos
veränderbaren Sprühwinkel (oft über 100°) und veränder-
bare Durchflussmenge, hohe Verdampfungsrate durch
gleich große Tropfen ( ~ 0,3 mm), effektive Rauchgas-
kühlung möglich, erstickende Wirkung durch die Tropfen-
dichte und deren Verdampfung, gesteigerter Löscherfolg
bei optimaler Strahlrohrbedienung und Führung.
Verbrühungsgefahr in geschlossenen Räumen, vermin-
derter Löscherfolg bei mangelhafter Strahlrohrbedienung
und Führung.
Löschwasserabgabe:
Gerät, Abgabeart
Vorteile / Nachteile
Bei Vollstrahl:
Bei Sprühstrahl:

## Slide 9: Günstige Bedingungen des Löschmittels Wasser
  Preisgünstig
  Verfügbarkeit
Günstige Bedingungen des Löschmittels Wasser:
  gute Handhabung (Vollstrahl, Sprühstrahl, Wassernebel)
  einfach Förderung durch Pumpen und Schläuche
  physikalische Eigenschaften wie: Schmelzpunkt, Dichte,
  Verdampfungswärme
  hohes Wärmebindungsvermögen (2257 kJ/Liter)
  chemische Neutralität, ungiftig, geruchs- und geschmacksneutral
  große Wurfweite und Auftreffwucht (hohe Dichte)
  wirksamstes Löschmittel bei den meisten Bränden.

## Slide 10: Sicherheitsrelevante Aspekte des Löschmittels Wasser
  elektrische Leitfähigkeit (Mindestabstände in elektrischen Anlagen)
  gefährliche Reaktion mit Säuren und Laugen
Sicherheitsrelevante Aspekte des Löschmittels Wasser:
  thermische Dissoziation bei hohen Brandtemperaturen
  Expansion des Wasserdampfes z.B. Schornsteinbrände
  Volumenvergrößerung beim Gefrieren um ca. 10%
  Gefahr für die Umwelt durch kontaminiertes Löschwasser.

## Slide 11: Gefahren beim Löscheinsatz
Gefahren beim Löscheinsatz
Bedenkliche Anwendbarkeit:
Temperaturen unter 0° C
quell- und saugfähigen Stoffen (z.B. bei Getreide = Gefahr der Sprengung
des Behälters wegen der Volumenveränderung)
Gefährliche Anwendbarkeit:
Metallbrände (Dissoziation = Zersetzung von Wasserdampf) mit Gefahr
der Knallgasbildung
- Wasser bei künstlichen Düngemitteln
Wasserschäden z.B. in Wohngebäuden oder erhebliche Gewichts
zunahme des Brandschutts.
- Schornsteinbrände (Expansion des Wasserdampfes)
z.B. Gefahr der Sprengung des Kamins durch die enorme Ausdehnung
- Chemikalien, die gefährlich mit Wasser reagieren (Alkali- und Erdalkali-
metalle, Karbid, ungelöschter Kalk usw.)

## Slide 12: Gefahren beim Löscheinsatz
Gefahren beim Löscheinsatz (Fortsetzung)
Anwendung in elektrischen Anlagen:
Die festgelegten Mindestabstände nach VDE 0132 sind grundsätzlich
einzuhalten.
Wasser als Löschmittel in der Brandklasse B = Brände von Flüssigkeiten
oder flüssig werdende Stoffe, wie z.B. Öl, Fett, Benzin, Wachs, Bitumen usw.
(Gefahr der Fettexplosion oder Ausbreitung des brennenden Stoffes und des
Brandes)
Wasser als Löschmittel in der Brandklasse C, z.B. Versuch des Löschens
von Gasbränden
Gefahr bei größeren Glutmassen in geschlossenen Räumen (Wasserdampf).

## Slide 13: Strahlrohrabstände im Bereich elektrischer Anlagen
Strahlrohrabstände im Bereich elektrischer Anlagen
Hinweis: Bei Hohlstrahlrohren sind die Sicherheitsabstände gemäß Hersteller-
angaben zu berücksichtigen!
Bildquelle: GUV-I 8651 Sicherheit im Feuerwehrdienst

## Slide 14: Maßnahmen zum Umweltschutz
Der Einsatzleiter hat den Löschwasserabfluss zu kontrollieren und
die notwendigen Schutzmaßnahmen zu veranlassen, falls das
abfließende Löschwasser kontaminiert ist.
Maßnahmen zum Umweltschutz
Der Eintritt von kontaminiertem Löschwasser ins offene Gewässer
oder Kanalnetz (insbesondere Trennsystem/Oberflächenentwässerung)
ist zu unterbinden.

## Slide 15: Löschmittel Schaum
Löschmittel Schaum
besteht aus den Komponenten:
Wasser Schaummittel und Luft
Im Innern der Schaumblasen ist Luft eingeschlossen.
Wasser und Schaummittel bilden die Haut der Schaumblasen.
Das Verhältnis zwischen Schaumvolumen und dem Volumen von
Wasser + Schaummittel wird Verschäumung oder Verschäumungs-
zahl genannt.
Je größer die Verschäumung ist, desto leichter ist der erzeugte
Schaum, d.h. er enthält mehr Luft.

## Slide 16: Anwendungsmöglichkeiten und Anwendung in Schaumarten
Anwendungsmöglichkeiten
Einteilung in Schaumarten
Welche Schaumart im Brandfall am zweckmäßigsten ist, hängt nicht nur von
der Art und Menge der brennenden Stoffe, sondern auch von den vorhan-
denen äußeren Umständen des Einsatzes ab.
Mittelschaum 20 bis 200-fach z.B. Brandbek. bei Kellerbrand
Leichtschaum 200 bis 1000-fach z.B. Flutung von Hallen
Schaumart Verschäumung Anwendung
Schwerschaum 4 bis 20-fach z.B. Schaumteppich im Freien

## Slide 17: Einteilung nach Herstellungsart
Armaturen / Geräte zur Schaumausbringung
Mechanisch erzeugter Löschschaum
Strahlrohr-
verschäumt
Schaumrohre
Hohlstrahlrohre
mit und ohne
Schaumaufsatz
Gebläse-
verschäumt
Leichtschaum-
Generator
Belüftungsgerät
(„Auer“-Turbine)
Druckluft-
verschäumt
Runddüse
Hohlstrahlrohre
Mehrzweck-SR
Einteilung nach Herstellungsart

## Slide 18: Prinzip der herkömmlichen Luftschaumerzeugung
Z 2
Z 4(R)
Z 8(R)
S 2
S 4
S 8
M 2
M 4
M 8
S/M 2
S/M 4
Prinzip der herkömmlichen Luftschaumerzeugung

## Slide 19: Schaumerzeugung pro Minute
Beispiel: Schaumerzeugung pro Min.
400 l / Min. x VZ 15 = 6000 l Schwerschaum / Min.
(388 l Wasser + 12 l Schaummittel) (400 l Wasser / Schaummittel + 5600 l Luft)
Z 4(R)
Mehrbereichs-
schaummittel
3%
S 4
(VZ 15)
Luft
VZ 15
(aus einem Teil werden 15 Teile
bei gleichem Gewicht)

## Slide 20: Schaumerzeugung mit HLF 20/16
Beispiel: Schaumerzeugung mit HLF 20
Verschäumung des mitgeführten Löschwassers:
1600 l : 388 l / Min. = 4,12 Min.
Der Tankinhalt reicht nur für ca. 4 Min. Schaumerzeugung!
Verschäumung des mitgeführten Mehrbereichsschaummittels:
6 Kanister a` 20 l Schaummittel = 120 l / 120 l : 12 l/Min. = 10 Min. (ca. 24 m3 Schaum)
Das Schaummittel des HLF 20/16 reicht für ca. 10 Min. Schaumerzeugung (ca. 60 m3 Schaum).
Z 4(R)
S 4
(VZ 15)
Mehrbereichs-
schaummittel
3%
Luft
400 l / Min. x VZ 15 = 6000 l Schwerschaum / Min.
(388 l Wasser + 12 l Schaummittel) (400 l Wasser/Schaummittel + 5600 l Luft)

## Slide 21: Schaum als Netzmittel bei Feststoffbrand
1%
Z 4
100
200
100
Beispiel: Schaum als Netzmittel bei Feststoffbrand

## Slide 22: Netzmittel
Netzmittel
Die Kühlwirkung des Wassers kann nur an der Kontaktfläche zum Brandgut
erfolgen.
Die Oberflächenspannung des Wassers verhindert einen effektiven Kontakt.
Netzmittel reduzieren die Oberflächenspannung des Wassers
Wasser ohne
Netzmittel
Klasse A Schaum
effektive Kühlwirkung

## Slide 23: Netzmittel
Einteilung der Schaummittel

## Slide 24: A-Schaummittel Class-A-Foam
Beispiel: Klasse - A - Schaummittel / „Class-A-Foam“
Erfahrungswerte für Zumischraten:
Netzwasser 0,1 %
Wald - Flächenbrände, Heu, Stroh 0,1 % - 0,3 %
Brandklasse A 1 %
(Hochkonzentrierte, synthetisches Schaummittel mit optimaler Haftwirkung
für den Einsatz in Brandklasse A)

## Slide 25: Filmbildung AFFF-Effekt
Filmbildung: AFFF - Effekt
unpolare brennbare Flüssigkeit
z.B. Benzin
Tensidfilm (wasserhaltig)
Schaum

## Slide 26: Eigenschaften des Löschmittels Schaum
Eigenschaften des Löschmittels Schaum
Mittelschaum
Geringes Gewicht bei vergleichsweise großem Volumen
Gute Fließfähigkeit und schnelle Ausbreitung in größerer Dicke
Geringe Haftfähigkeit
Schwerschaum
Hohes Gewicht bei vergleichsweise geringem Volumen
Gute Fließfähigkeit, abbrandstabil und gasdicht
Besonders rückzugshemmend
Gute Haftfähigkeit
Leichtschaum
Sehr geringes Gewicht bei vergleichsweise enormen Volumen
Sehr trockener Schaum, sehr geringer Wasseranteil
Hohe Schaumzerstörungsrate

## Slide 27: Günstige Bedingungen des Löschmittels Schaum
  gute Löschwirkung bei Bränden der Brandklassen A und B
  gute Eignung bei Flüssigkeitsbränden, da es leichter als Wasser ist
Günstige Bedingungen des Löschmittels Schaum:
  erstickende und kühlende Wirkung bei Feststoffbränden
  Netzmittel zur Minderung der Oberflächenspannung des Lösch-
  wassers, dies ermöglicht ein besseres Eindringen in das Brandgut
  verhindert weitere Dampfbildung
  mit geringen Mengen können Räume geflutet werden.

## Slide 28: Sicherheitsrelevante Aspekte des Löschmittels Schaum
  elektrisch leitfähig, kein Einsatz in elektrischen Anlagen
  Erstickungsgefahr beim Fluten von Gruben und Räumen
Sicherheitsrelevante Aspekte des Löschmittels Schaum:
Bildquelle: LFKS
  Verschmutzung von Gegenständen durch Schaumreste
  hitzeempfindlich (Schaum wird zum Teil zerstört)
  Zerstörung des Schaumteppichs durch Löschwasser
  Störung der Schaumerzeugung bei Minustemperatur der Luft
  Beeinträchtigung der Schaumerzeugung bei starker rauch-, flocken-
  oder staubhaltiger Luft
  Vorrat an Schaummittel muss sichergestellt werden
  Schaummittel enthalten wassergefährdende Stoffe
Hinweis: Bedienungsfehler insbesondere beim Zumischer sind nicht
auszuschließen!

## Slide 29: Gefahren beim Löscheinsatz
Gefahren beim Löscheinsatz
Kein direkter Einsatz bei Metallbränden!
Kein Einsatz in spannungsführenden, elektrischen Anlagen!

## Slide 30: Umweltschutz und das Löschmittel Schaum
Umweltschutz und das Löschmittel Schaum
Auch im Übungsdienst ist das Eindringen in die Kanalisation, in Ober-
flächengewässer, in das Grundwasser und in den Boden auf alle Fälle
zu verhindern (Löschwasserrückhaltung)
Nur auf einer dichten Fläche üben und Brandrückstände fachgerecht
entsorgen
Reinen Schaum (ohne Brandrückstände) eintrocknen lassen
Der Abfluss der Schaumflüssigkeit sollte nur mit Zustimmung des Betreibers
geschehen. Dafür sollten unbedingt im Vorfeld der Übungen die Einleitbe-
dingungen (zum Beispiel Verdünnung) abgesprochen werden
Im Einsatzfall ist zu prüfen, wo nach dem Löschen die Schaumflüssigkeit
verbleibt. Tiefbauamt, Wasserwirtschaftsamt und andere Stellen sind zu
benachrichtigen.
Löschwasserrückhaltung!

## Slide 31: Löschmittel Pulver Anwendung und Anforderung
es muss rieselfähig sein und bleiben
es muss wasserabstoßend sein
es darf nicht schmirgeln
es soll nicht gesundheitsschädlich sein
es soll chemisch möglichst neutral sein,
(d.h. nicht ätzend oder korrodierend wirken)
es soll elektrisch nicht leitend sein.
Allgemeine Anforderungen
Löschmittel Pulver
Anwendungsmöglichkeiten
Löschpulver wird von den Feuerwehren vornehmlich mit tragbaren oder
fahrbaren Feuerlöschern oder mit Löschanlagen, die in Feuerwehrfahr-
zeuge eingebaut sind und mitgeführt werden, eingesetzt.
Als Treibmittel wird Druckluft, Stickstoff oder Kohlenstoffdioxid verwendet.

## Slide 32: Löschpulverarten / Eigenschaften
Löschpulverarten / Eigenschaften
Zusatzbezeichnung: SV = schaumverträglich
PM Natriumchlorid / Kaliumchlorid D
(Kochsalz)
Bezeichnung Art: Brandklasse
PG Ammoniumphosphat / - sulfat A B C
P Natrium - Kaliumhydrogencarbonat B C
(Backpulver)
Beachte: Die Färbung der verschiedenen Löschpulver dienen aus-
schließlich der Kenntlichmachung der jeweiligen Hersteller.

## Slide 33: Löschwirkung der Löschpulver
Löschwirkung der Löschpulver
ABC - Löschpulver
- Salze schmelzen bei be-
stimmter Temperatur auf
- Schmelzwärme wird ge-
bunden
- geringer Kühleffekt,
- Stickeffekt durch Glasur
- reaktionshemmende Wir-
kung (Inhibition) auf Flamme
- erstickende Wirkung auf Glut
Reaktionshemmende Wirkung
des Löschpulvers auf die
Brennstoff-Sauerstoff-
Reaktion (Hauptlöschwirkung)
D - Löschpulver
- hochtemperierte Salze
schmelzen auf
- starke Glasur-Krustenbildung
- keine Luftsauerstoffdurch-
dringung möglich
- Stickeffekt durch Glasur
Abkühlende Wirkung durch
Wärmeübergang auf die sehr
große, kühle Oberfläche der
Pulverteilchen sowie
Schmelzen, Zersetzen und
Verdampfen
BC - Löschpulver
- ausreichende Pulverwolke
(Salze) ist maßgebend
- keine große Kühlwirkung
- erheblich große reaktions-
hemmende Wirkung auf
Flamme (Inhibitionseffekt)
Erstickende Wirkung durch
Verdünnen der Luft, d.h. Ver-
schieben des Mengenverhält-
nisses von brennbarem Gas /
Dampf und Luftsauerstoff aus
dem reaktionsfähigen Bereich

## Slide 34: Löschverfahren bei Löschpulver
Löschverfahren bei Löschpulver
Reaktionshemmende (inhibierende) Löschwirkung in den
Brandklassen B und C
Pulverwolke
Wandeffekt
Ersticken
durch Trennen
in den
Brandklassen
A und D

## Slide 35: Günstige Bedingungen des Löschmittels Löschpulver
Günstige Bedingungen des Löschmittels Löschpulver:
gute Eignung über alle Brandklassen
guter Löscherfolg bei Entstehungsbränden
führt bei allen Flammenbränden zu einer schlagartigen Unterbrechung
der Verbrennungsreaktion
bildet eine Schmelzschicht auf dem Brandgut, die die Zufuhr
von Sauerstoff unterbricht
umweltfreundlich

## Slide 36: Sicherheitsrelevante Aspekte des Löschmittels Löschpulver
Sicherheitsrelevante Aspekte des Löschmittels Löschpulver:
Löscherfolg nur bei ausreichend großer Pulverwolke
Sichtbehinderung bzw. Staubbildung durch Löschpulverwolke
Löschmittelvorrat für ausgedehnte Brände meist begrenzt
Gefahr der Rückzündung
beim Löschen von Bränden empfindlicher Anlagen können
erhebliche Folgeschäden durch die Verschmutzung der
Anlage entstehen (z.B. EDV - Anlagen).

## Slide 37: Einsatzgrundsätze Handfeuerlöscher
Einsatzgrundsätze Handfeuerlöscher:

## Slide 38: Einsatzgrundsätze Handfeuerlöscher
Fortsetzung - Einsatzgrundsätze Handfeuerlöscher:

## Slide 39: Gefahren beim Löscheinsatz
Gefahren beim Löscheinsatz
Elektrische Leitfähigkeit der Schmelzschicht
(ABC - Pulver ist elektrisch leitfähig und kann zu Stromüber-
schlägen führen)
Niederspannung Hochspannung
bis 1 kV >1 kV - 380 kV
ABC - Pulver 1 m --
BC - Pulver 1 m 5 m

## Slide 40: Maßnahmen zum Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz
Im allgemeinen ist Löschpulver nicht gesundheitsschädlich
Maßnahmen bei Löschübungen:
Nur auf dichten Flächen üben
anschließend Löschpulver aufnehmen und gesondert entsorgen.
die Entsorgung von Löschmittelrückständen muss entsprechend
den gesetzlichen Regelungen erfolgen
- Löschpulver darf mit Hausmüll nicht entsorgt werden
in Wasserschutzgebieten und Bundeswassereinzugsgebieten
von öffentlichen und privaten Trinkwassergewinnungsanlagen
hat die Durchführung von Übungen zu unterbleiben.

## Slide 41: Anwendungsmöglichkeiten des Löschmittels Kohlenstoffdioxid
Anwendungsmöglichkeiten des Löschmittels
Kohlenstoffdioxid (CO2)
Kohlenstoffdioxid ist ein gasförmiges Löschmittel mit einer Sauerstoff ver-
drängenden Wirkung.
Im Freien ist es als Löschmittel weniger wirkungsvoll als in geschlossenen
Räumen.
Es verflüchtigt sich sehr rasch ohne jeglichen Rückstand und ohne
chemische Einwirkungen.
Kohlenstoffdioxid wird von den Feuerwehren vornehmlich mittels tragbaren
oder fahrbaren Feuerlöschern eingesetzt, darüber hinaus auch in
stationären Löschanlagen.

## Slide 42: Eigenschaften des Löschmittels Kohlenstoffdioxid
Eigenschaften des Löschmittels CO2
farb-, geschmack- und geruchloses Gas
1,5-mal schwerer als Luft (Ausbreitung vom Boden her)
Oxidationsprodukt des Kohlenstoffs (CO2-Gewinnung aus
der Atmosphäre)
elektrisch nicht leitend
Löschwirkung: Ersticken durch Verdünnen
bis ca. 5 Vol. % für den Menschen ungefährlich
höhere Konzentrationen wirken zunächst stark anregend, darüber
hinaus aber lähmend auf das Atemzentrum und verursachen
Bewusstlosigkeit und Tod.

## Slide 43: Arten der tragbaren Kohlenstoffdioxid Löscher
Arten der tragbaren CO2 - Feuerlöscher
Schneerohr
Nebeldüse
Gasdüse
Bildquelle: Firma TOTAL-Feuerschutz

## Slide 44: Einsatzbereiche des Löschmittels Kohlenstoffdioxid
Einsatzbereiche des Löschmittels CO2
sauberstes Löschmittel ohne Rückstände
wirksam nur bei Bränden der Brandklasse B und C
nur in geschlossenen Räumen anwendbar
CO2-Gas: - als Raumschutz anwendbar
- freies Ausströmen unter Druck bei hoher Austritts-
geschwindigkeit
CO2-Nebel: - als Objektschutz anwendbar
- Handhabung in Labors, Relaisstationen, EDV - Anlagen
CO2-Schnee: - zum Ablöschen kleinerer Brände / Objekte
- sanfter Löschstrahl über Steigrohr zum Schneerohr
- Das Schneerohr isoliert das sich ausdehnende CO2 gegen
die Wärme der Luft, so dass durch ausreichende Abkühlung
die Schneebildung stattfindet.

## Slide 45: Löschwirkung des Löschmittels Kohlenstoffdioxid
Löschwirkung des Löschmittels CO2
Die Löschwirkung des Kohlenstoffdioxid entsteht durch Herabsetzung
der Sauerstoffkonzentration
Kohlenstoffdioxid ist im Verhältnis zu Luft 1,5-mal schwerer und ver-
drängt so den Sauerstoff von unten
eine Kühlwirkung besteht nicht
die erstickende Wirkung beginnt, wenn der Sauerstoffgehalt unter 15 %
herabgesetzt wird
dies erreicht man durch die Zugabe von mindestens 30 % CO2
der CO2-Bedarf von ortsfesten CO2-Löschanlagen muss je nach Raum-
größe berechnet sein.
Hinweis: Verwendung nicht im Freien!

## Slide 46: Günstige Bedingungen und sicherheitsrelevante Aspekte
Günstige Bedingungen des Löschmittels CO2:
Bei richtiger Anwendung sowie unter Berücksichtigung der richtigen
Brandklasse fast schlagartige Löschwirkung
keine Schäden durch Verschmutzung
keine elektrische Leitfähigkeit
keine zusätzliche Umweltbelastung, da es als Löschmittel bei der Luft-
verflüssigung gewonnen wird und beim Löschen lediglich wieder zurück-
kehrt.
Sicherheitsrelevante Aspekte des Löschmittels CO2:
Vergiftungsgefahr für Personen beim Einsatz in geschlossenen, engen
Räumen (Beachte: umluftunabhängigen Atemschutz erforderlich!)
Löschwirkung erst ab 30 Vol. % - daher im Freien kaum einsetzbar
Atemgift mit Wirkung auf Blut, Nerven und Zellen
Gefahr der Rückzündung bzw. einer erneuten Entflammung.

## Slide 47: Gefahren beim Löscheinsatz
Gefahren beim Löscheinsatz
CO2 ist elektrisch nicht leitend
beim Löschen in Hochspannungsanlagen ist nach DIN / VDE 0132
immer ein entsprechender Sicherheitsabstand einzuhalten.
bis 1 kV = 1
ab 1 kV - 380 kV = 5 m

## Slide 48: Toxizität des Löschmittels Kohlenstoffdioxid
Toxizität des Löschmittels CO2
Atemgift mit Wirkung auf Blut, Nerven und Zellen
Anteil in Vol.-% Wirkung
3 - 4 Erkennbare Steigerung der Atemfrequenz - leichtes
Unbehagen.
6 - 8 Je nach dem, wie schnell die Konzentration ansteigt, können
Ohnmacht, Krämpfe und Atemstillstand eintreten.
> 8 Bei schnellem Anstieg auf diese Konzentration ist innerhalb
kurzer Zeit mit Atemstillstand zu rechnen.
> 30 Führen innerhalb von Sekunden zur Bewusstlosigkeit und
nach wenigen Minuten zum Tod.

## Slide 49: Maßnahmen zum Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz
Das Löschmittel wird als CO2 aus der Atmosphäre hergestellt
Die Rückführung des CO2 in die Atmosphäre erfolgt erst bei der
Notwendigkeit des Löschvorganges, was als verschwindend gering
anzusehen ist
Im Gegensatz dazu ist die künstliche Erzeugung des CO2 hinsichtlich
der globalen Erderwärmung in Verbindung mit dem Treibhauseffekt
deutlich zu reduzieren.

## Slide 50: Sonstige Löschmittel
Sonstige Löschmittel:
Sand,
Graugussspäne,
Salz oder
Zement.
Löschmittel dieser Art werden unter Umständen an gefährdeten Objekten
vorgehalten.