## Slide 1: 7. Einsatzmäßige Handhabung der Form 3

## Slide 2: Anlegen des Körperschutzes der Form 3
  Übersicht der benötigten Materialien
  Unterziehkleidung wie bei KSF 2
  Feuerwehrhelm
  Atemanschluss
  Funkgerät mit Hör-/Sprechgarnitur unter der KSF
  Einmalhandschuhe
  Nach Herstellerangaben: Baumwollhandschuhe
Notes: Hinweis auf Funkgerät = Ex-Funkgerät

## Slide 3: Anlegen des Körperschutzes der Form 3
  Vorbereitungen vor dem Anlegen:
  Innenscheibe der KSF 3 und Sichtscheibe der Atemschutzmaske (außen) mit Antibeschlagmittel behandeln, um ein Beschlagen im Einsatz soweit wie möglich zu minimieren. (Herstellerangaben beachten)

## Slide 4: Anlegen des Körperschutzes der Form 3
  Vorbereitungen vor dem Anlegen:
  KSF 3 für den Einstieg vorbereiten: Stiefelöffnungen freilegen, Beine und Arme verdrehungsfrei auslegen.
  Isoliergerät bis auf das Anschließen des Lungenautomaten vorbereiten.

## Slide 5: Anlegen des Körperschutzes der Form 3
  Sprechprobe mit dem Handfunkgerät durchführen.
  In die KSF zunächst mit den Beinen einsteigen und bis zur Hüfte hochziehen.

## Slide 6: Anlegen des Körperschutzes der Form 3
  Je nach Modell der KSF 3 mit einem Arm in den dem Reißverschluss abgewandten Ärmel fahren und den Kopf in die Haube stecken (leicht dabei in die Hocke gehen).

## Slide 7: Anlegen des Körperschutzes der Form 3
  Den „Rucksack“ der KSF 3 durch den Helfer über das Isoliergerät führen, den zweiten Arm in den zweiten Ärmel stecken und die Hände in die Handschuhe führen.

## Slide 8: Anlegen des Körperschutzes der Form 3
  Den Lungenautomat möglichst erst an der Grenze des Gefahrenbereiches anschließen, um ein unnötiges Verbrauchen von Atemluft zu verhindern.
  Die KSF 3 durch den Helfer schließen. Zur Unterstützung kann der CSA-Träger die Haube hochziehen und so den Helfer beim Schließen unterstützen.

## Slide 9: Anlegen des Körperschutzes der Form 3
  Durch den Helfer anschließend durch die Sichtscheibe einen Kontrollblick in Richtung Reißverschlussende. Sollte dabei ein Lichteinfall zu sehen sein, so ist der Anzug noch nicht richtig geschlossen.

## Slide 10: Ablegen des Körperschutzes der Form 3
  Die Helfer am Dekon-Platz sind ausgerüstet mit KSF 2.
  Nach der Grobreinigung wird die KSF 3 wie folgt wieder abgelegt:
  Zunächst die Hände aus den Ärmeln ziehen.

## Slide 11: Ablegen des Körperschutzes der Form 3
  Der CSA-Träger hält nun die Scheibe von innen fest, während der Helfer den Reißverschluss öffnet.
  ACHTUNG: Der Helfer fasst die KSF3 nur von außen an, der CSA-Träger den Schutzanzug nur von innen.

## Slide 12: Ablegen des Körperschutzes der Form 3
  Zum leichteren Ausziehen des Anzuges soll der CSA-Träger in die Hocke gehen.
  Die KSF 3 wird hinter den CSA-Träger abgelegt, so kann der CSA-Träger zunächst aus den Stiefel sich auf die Innenseite der KSF 3 stellen.
  Anschließend kann der CSA-Träger von der Innenseite der KSF 3 aus dem Schwarz-Bereich in den Weiß-Bereich des Dekon-Platzes umsteigen.

## Slide 13: Ablegen des Körperschutzes der Form 3
  Im Weiß-Bereich legt der CSA-Träger die weitere Ausrüstung ab und erhält Ersatzbekleidung.
  Der Helfer im Schwarz-Bereich verschließt die KSF 3 wieder und verpackt diesen z.B. in einem Foliensack oder einem gasdichten PVC-Fass.

## Slide 14: VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
Feuerwehr- und
Katastrophenschutzakademie
Rheinland-Pfalz
Lindenallee 41-43
56077 Koblenz