MA

Lehrstoff- und Stundengliederung

Der Lehrgang gliedert sich in verschiedene Ausbildungseinheiten.

Aus der vorhergehenden Lehrstoff-Grobgliederung der FwDV 2 sind die verschiedenen Ausbildungseinheiten hinsichtlich der sogenannten deduktiven Lehrmethoden geordnet worden. Die deduktive Lehrmethode stellt zuerst die theoretischen Grundlagen dar und leitet daraus die einzelnen Erscheinungsformen der Praxis ab – im methodisch/didaktischen Sinne vom Allgemeinen zum Besonderen.

Die Stundenanzahl für die einzelnen Ausbildungseinheiten ergeben sich aus nachstehender Stundenverteilung.

Die Mindestforderung des vorliegenden Stundensatzes ist einzuhalten. Eine weitergehende Ausbildung über die Angaben der FwDV 2 hinaus ist möglich. Im Interesse der Vergleichbarkeit der Ausbildung in den Ländern sollen die Ausbildungsvorgaben einheitlich gehandhabt werden.

Aufgrund des Ausbildungszieles ist zu berücksichtigen, dass der Schwerpunkt der Maschinistenausbildung für Löschfahrzeuge auf die ordnungsgemäße Bedienung von Feuerlöschkreiselpumpen sowie den richtigen Umgang mit den Arbeitsgeräten im Löschfahrzeug zu richten ist.

Es gilt der Grundsatz, dass die Ausbildung auf die tatsächliche Erfordernisse des Feuerwehrdienstes abzustimmen, anschaulich und praxisbezogen durchzuführen und von unwichtigen Beiwerk freizuhalten ist!

| Lehrstoff- und Stundengliederung | Ausbildungszeit in Stunden |
| --- | --- |
|  | Unterricht | Praxis | Gesamt |
| Lehrgangsorganisation „Maschinist“ 1.1 Lehrgangseinführung / Lehrgangsbeginn 1.2 Lehrgangsende / Abschlussgespräch | 1 1 |  | 1 1 |
| Aufgabenbereiche 2.1 Aufgaben und Zuständigkeiten im Einsatz / bei Einsatzfahrten 2.2 Aufgaben und Zuständigkeiten im Einsatz / an Einsatzstellen und nach dem Einsatz 2.3 Sonstige Aufgaben und Zuständigkeiten | 2 |  | 2 |
| Rechtsgrundlagen 3.1 Straßenverkehrsordnung (StVO) Geltungs- bereich und Grundsätze / Fahren im Verband / Kolonnenfahrten 3.2 Unfallverhütung 3.3 Fahrerlaubnisklassen / Feuerwehrführerschein 3.4 Dienstanweisungen / Vorschriften / Lärm / Umweltschutz | 2 |  | 2 |
| Löschfahrzeuge Anforderungen an Feuerwehrfahrzeuge Beladung / Konstruktionsmerkmale / Sicherheit | 1 |  | 1 |
| Übertrag | 7 |  | 7 |

| Lehrstoff- und Stundengliederung | Ausbildungszeit in Stunden |
| --- | --- |
|  | Unterricht | Praxis | Gesamt |
| Übertrag | 7 |  | 7 |
| Motorenkunde Motorenarten / Verwendungsbereiche Funktionsprinzipien 5.2 Praktische Unterweisung / Stationsausbildung Handhabung von Verbrennungsmotoren Pflege und Wartung / Störungsbeseitigung | 1 | 1 | 2 |
| Feuerlöschkreiselpumpen 6.1 Einteilung und Arten der Feuerlöschkreisel- pumpen (Pumpentypen und Leistungsdaten) 6.2 Aufbau der Feuerlöschkreiselpumpen 6.3 Funktion von Feuerlöschkreiselpumpen (Umwandlung von Geschwindigkeit in Druckenergie) 6.4 Entlüftungseinrichtungen 6.5 Saugen / Luftleermachen / Drücken 6.6 Betriebszustände / Pumpenbetriebsprüfungen / Förderleistung / Förderströme / Kavitation 6.7 Erklärung zur praktische Unterweisung - Einweisung / Bedienung von Feuerlösch- kreiselpumpen / Betriebsstörungen / Störungsbeseitigung / Pflege und Wartung 6.8 Praktische Unterweisung in der Stationsausbildung Bedienung von Feuerlöschkreiselpumpen | 4 | 11 | 15 |
| Kraftbetriebene und sonstige Geräte 7.2 tragbare Stromerzeuger 7.3 Motorsägen 7.4 Trennschleifgeräte 7.5 Tauchpumpen (Wasserstrahl / Turbotauch- pumpen) 7.8 Lüftungsgeräte / Überdruck-Belüftungsgeräte 7.9 Praktische Unterweisung in der Stationsausbildung Einweisung / Bedienung von kraftbetriebenen Geräten | 1 | 5 | 6 |
| Übertrag | 13 | 17 | 30 |

| Lehrstoff- und Stundengliederung | Ausbildungszeit in Stunden |
| --- | --- |
|  | Unterricht | Praxis | Gesamt |
| Übertrag | 13 | 17 | 30 |
| Wasserförderung 8.1 Grundlagen der Löschwasserförderung Förderströme / Förderstrecken / Höhen- unterschiede 8.2 Erklärung zur praktischen Unterweisung Wasserförderung im Gelände 8.3 Praktische Unterweisung Vorbereitung der Ausbilder 8.4 Praktische Unterweisung / Stationsausbildung Wasserförderung im Gelände mit Bedienen der Feuerlöschkreiselpumpen in drei Stationen | 1 | 3 | 4 |
| 14. Lernerfolgskontrolle Hinweise zu Fragen der Lernerfolgskontrolle Die Lernerfolgskontrolle ist nicht Inhalt des Ausbilderheftes (siehe separate Vorlage) | 1 |  | 1 |
| Summe | 15 | 20 | 35 |

Die vorstehend genannten Stundenanzahlen stellt eine Mindestforderung dar.

Je nach örtlichen Risiken kann eine erheblich längere Ausbildungszeit in einer Ausbildungseinheit oder in mehreren Ausbildungseinheiten erforderlich sein.

MA

Stundenplan / Stundengliederung

Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen werden die Maschinistenlehrgänge in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten entweder

- an Wochentagen (abends) in der sogenannten „Mischform“ mit den Wochenenden 
  verbunden

oder

- nur an Wochenenden (samstags) durchgeführt.

Der Stundenplan ist gemäß der deduktiven Lehrmethode aufzugliedern:

- aus den theoretischen Grundlagen in die einzelnen Erscheinungsformen der Praxis

und

- vom Allgemeinen zum Besonderen.

Somit ist der Stundenplan hinsichtlich der lernzielgerechten Aspekte erstellt und bei der Stundenplanung zu berücksichtigen. Die Stundengliederung dient einer anforderungsorientierten, praxisgerechten und einheitlichen Ausbildung.

Für die Durchführung des Lehrganges ist der Stundenplan der Anlage entsprechend zu erstellen.

Verantwortlich hierfür ist der Lehrgangsleiter!

Stundenplanbeispiel: Lehrgang „Maschinist“

(Feuerwehrausbildung am Wochenende)

| Zeit | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.00 Uhr - 08.45 Uhr | Lehrgangsein- führung 1.1 | - Feuerlösch- kreiselpumpen - Einteilung 6.1 + 6.2 | Praxis: Bedienen von FP versch.Wasser-entnahmestellen 6.8 | kraftbetriebene Geräte in LF - Einteilung 7.2 – 7.8 | Grundlagen der Wasserförderung - Schaltreihen 8.1 |
| 08.55 Uhr - 09.40 Uhr | Aufgabenbereiche 2.1 | - Aufbau - Funktion 6.2 | Praxis: Saugen / Drücken Wasserförderung 6.8 | Praxis: Bedienen / Hand- haben der kraftbe- triebenen Geräte 7.9 | Praxis: Wasserförderung im Gelände 8.2 |
| 10.10 Uhr - 10.55 Uhr | - / - 2.2 + 2.3 | Entlüftungs- einrichtungen 6.4 | Praxis: Tankbetrieb mit LF / TLF 6.8 | Praxis: - / - 7.9 | Praxis: - / - 8.2 – 8.4 |
| 11.10 Uhr - 12.00 Uhr | Rechtsgrundlagen - StVO - UVV Dienstan-weisungen 3.1 + 3.2 | Saugen / Förder- leistungen 6.5 + 6.6 | Praxis: Pumpenprüfungen Leistungsbe- dingungen von FP 6.8 | Praxis: - / - 7.9 | Praxis: - / - 8.2 – 8.4 |
| Mittag |  |  |  |  |  |
| 13.00 Uhr - 13.45 Uhr | Fahrerlaubnis klassen / Feuerwehrführer schein/ Dienstanweisung en / Vorschriften / Lärm / Umweltschutz 3.3 + 3.4 | Praxis: Bedienen von FP am offenen Gewässer 6.7 | Praxis: Bedienungs- fehler 6.8 | Praxis: - / - 7.9 | Lehrgangs-abschluss 1.2 Hinweis: Der Unterrichts-plan ist für jeden Lehrgang den Erfordernissen entsprechend neu aufzustellen. Bei der Planung sollte die nach-stehend angege-bene Reihenfolge der Themen nach Möglichkeit ein-gehalten werden. |
| 13.55 Uhr - 14.40 Uhr | Löschfahrzeuge - Anforderungen 4. | Praxis: Saugen / Drücken Trockensaugprobe 6.8 | Praxis: Fehlermöglich- keiten 6.8 | Praxis: - / - 7.9 |  |
| 15.00 Uhr - 15.45 Uhr | Motorenkunde Einblick / Hand-habung von Ver- brennungsmotoren 5.1 | Praxis: Wasserförderung Saugen / Drücken 6.8 | Praxis: - /- 6.8 | Lernerfolgs- kontrolle 14. |  |
| 15.55 Uhr - 16.40 Uhr | Praxis: - / - 5.2 | Praxis: Tankbetrieb mit LF / TLF 6.8 |  |  |  |

Die Nummerierung ist mit dem Lehrstoffplan und der Stundengliederung identisch!